## Slide 1: Coefficient A Applicable à partir du 1er avril Coefficient P
Réunion du GT2 GTG du 4 février 2022

## Slide 2: Coefficient A

## Slide 3: Données prises en compte en janvier 2021
  Moyenne de la pointe sur les 3 dernières années (2018-19,2019-20,2020-21)
  Profils 2022-2023
  Moyenne sur 3 ans des maxima de janvier sur chacun des profils
  CJA de janvier 2022
  CAR 2022 calculées sur l’année 2021
Conformément à la procédure du GTG « Système de souscriptions normalisées des capacités de transport aux PITD applicable à compter du 1er avril 2015 »

## Slide 4: Utilisation du facteur A
  Le coefficient d’ajustement A permet de faire le lien entre les consommations journalières de pointe obtenues avec les profils et celles issues de l’analyse de l’hiver par les GRT
  Le coefficient A est utilisé pour déterminer la capacité normalisée associée à chaque PDL profilé
  Le facteur A est égal au rapport entre la consommation journalière de pointe de l’ensemble des PDL « non à souscription» évaluée sur la base de l’analyse de l’hiver et la consommation journalière de pointe de l’ensemble des PDL « non à souscription» évaluée sur la base des profils.

## Slide 5: GRDF - Coefficient A en vigueur à partir du 1er avril 2022
Zone d'équilibrage | Pointe GRTgaz | Somme CJA+CJPRD | Pointe profilés | A 2022
Zone GRTgaz | 2 768 292 140 | 359 678 427 | 2 389 928 701 | 1,008
Zone d'équilibrage | A 2018 | A 2019 | A 2020 | A 2021 | A2022 | A2022/A2021 | A2022/A2019
Zone GRTgaz | 1,056 | 1,019 | 1,013 | 1,007 | 1,008 | + 0,1% | - 1,1%

## Slide 6: R-GDS - Coefficient A en vigueur à partir du 1er avril 202
Zone d'équilibrage | Pointe GRTgaz | Somme CJA+CJPRD | Pointe profilés | A2022
Zone GRTgaz | 45 166 167 | 9 735 350 | 35 648 296 | 0,994
Zone d'équilibrage | A 2018 | A2019 | A2020 | A2021 | A2022 | A2022/A2021 | A2022/A2019
Zone GRTgaz | 1,014 | 0,981 | 0,989 | 0,982 | 0,994 | +1,2% | +1,3%

## Slide 7: Coefficient P

## Slide 8: Arrêté du 16 juin 2014
  Pour chaque client «non à souscription» raccordé aux réseaux de distribution, l’estimation de la consommation journalière lors d’une pointe de froid du jour J de l’année N est déterminée à l’aide de la formule suivante: P* CAR/365* CNTR(J)
  P est le coefficient de bouclage pour une pointe de froid au risque 2%
  Pour chaque zone d’équilibrage et pour chaque réseau de distribution, P est calculé annuellement afin de garantir que le maximum de la somme des estimations de consommation lors d’une pointe de froid de tous les consommateurs «non à souscription» raccordés aux réseaux de distribution sur ce périmètre est égal aux prévisions de consommation lors d’une pointe de froid au risque 2 % annuel établies par le gestionnaire de réseau de transport sur ce même périmètre 2022-2023

## Slide 9: Arrêté du 16 juin 2014
  Ce coefficient sera calculé chaque année par les transporteurs en même temps que le coefficient A (début de chaque année)
  Il n’est pas soumis à la validation de la CRE mais est publié sur le site du GTG (dans le même fichier que les coefficients A)

## Slide 10: Valeurs du coefficient P
GRD | P2018 | P2019 | P2020 | P2021 | P2022 | P2022/P2019
GRDF | 1,027 | 0,977 | 0,975 | 0,990 | 1,015 | + 3,9%
GRD | P2018 | P2019 | P2020 | P2021 | P2022 | P2022/P2019
R-GDS | 1,014 | 0,949 | 1,000 | 0,976 | 0,993 | + 4,6%

## Slide 11: Merci