## Slide 1
Coefficients de bouclage A et p en zone TEREGA

## Slide 2: Définitions 1/2
I/ Les GRT calculent la pointe de consommations de chaque PITD (Pointes transporteur) sur la base de consommations journalières mesurées et de conditions météorologiques enregistrées.
La pointe des GRT calculée lors de chaque analyse de l’hiver est une valeur journalière établie en extrapolant les consommations mesurées à des conditions météo extrêmes.
Les souscriptions sur les réseaux de transports sont les valeurs journalières de pointe correspondant à la part de capacité de réseau réservée par chaque fournisseur.
II/ Les GRD distinguent deux types de clients : les clients profilés et les gros consommateurs :
les gros consommateurs souscrivent des capacités iso GRT (CJA Distributeur).
Les clients profilés sont classés selon des profils (type d’usage, part hiver, volumes). Leur pointe de consommation journalière (Pointes profilée distributeur) est reconstituée par les GRD
  - à partir des consommations annuelles de références (CAR)
  - en leur affectant des coefficients d’ajustements climatiques liés aux profils des consommateurs et à des températures de références
III/ Les coefficients de bouclages A et p permettent de réconcilier les pointes calculées par les GRT et celle estimées pour les GRD.
Coefficients de bouclages = [(Pointes transporteur) - ∑(CJA Distributeur)] / [Pointes profilée distributeur]
1

## Slide 3: Définitions 2/2
Coefficient Zi :
Le coefficient Zi est la quantité de pointe distributeur calculée pour 1 KWh de CAR, et ce pour un profil de consommateur et une station météo de référence donnés. Pointe distributeur = CAR*Zi
Coefficient A : Objectif tarifaire => réconcilier les souscriptions dues aux GRT avec les souscriptions normalisées calculées pour les clients GRD
Données d’entrée A 2022 : - Pointes transporteurs 2021 issues de l’analyse de l’hiver 2020/2021
- CAR par profils GRDF et Régaz pour la période 2022/2023
- ∑CJA GRDF et Régaz
Méthodologie - Zi calculés d’après la somme des consos max de chaque profil.
- Moyenne des pointes GRT et des Zi sur 3 ans.
Coefficient p : Objectif sécurité d’approvisionnement (définition des besoins de stockages)
Données d’entrée p 2022 : - Pointes transporteurs 2021 issues de l’analyse de l’hiver 2020/2021
- CAR par profils GRDF et Régaz pour la période 2022/2023
- Max [ ∑CJA(GRDF et Régaz); Consos max des clients à souscriptions]
Méthodologie - Pointes GRT 2021
- Coefficients Zi sont calculés pour le jour de pointe des consommations de l’ensemble des profils
2

## Slide 4: Coefficients A
3
Evolution du coefficient A
Calcul du A pour la période avril 2022 à mars 2023
 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
GRDF | 1,134 | 1,108 | 1,115 | 1,109 | 1,137 | 1,166 | 1,146
Régaz | 1,123 | 1,088 | 1,139 | 1,117 | 1,148 | 1,095 | 1,044
Evolution A GRDF 2022 vs. 2021
- 1,8 %
Evolution A Régaz 2022 vs. 2021
- 4,6 %
 | Pte GRT (kWh/j) | CJA GRD (kWh/j) | Pte GRD (kWh/j) | A 2022
GRDF | 236 845 037 | 14 493 631 | 194 089 112 | 1,146
 | - 0,6 % | + 0,4 % | + 1,2 % | - 1,8%
Régaz | 50 902 517 | 4 479 000 | 44 447 249 | 1,044
 | - 2,4 % | + 6,3 % | + 1,6 % | - 4,6 %
COEFFICIENTS DE BOUCLAGE A ET P EN ZONE TEREGA -

## Slide 5: Coefficients p
4
Evolution du coefficient p
Calcul du P Pour la période avril 2022 à mars 2023
 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
GRDF | 1,079 | 1,093 | 1,090 | 1,107 | 1,135 | 1,161 | 1,118
Régaz | 1,089 | 1,104 | 1,145 | 1,117 | 1,109 | 1,077 | 1,017
 | Pte GRT (kWh/j) | CJA GRD (kWh/j) | Pte GRD (kWh/j) | P 2022
GRDF | 233 077 718 | 16 419 485 | 193 786 686 | 1,118
 | -2,9 % | +6,8 % | + 0,9 % | - 3,7 %
Régaz | 49 645 421 | 4 479 000 | 44 398 460 | 1,017
 | - 3,4 % | + 6,3 % | +1,3 % | - 5,5 %
Evolution p GRDF 2022 vs 2021
- 3,7 %
Evolution p Régaz 2022 vs 2021
- 5,5 %

## Slide 6
Merci