## Slide 1: Résultats GRTgaz Analyse de l’hiver 2022-2023
GT2 du 6 juin 2022

## Slide 2: Sommaire
Rappel de la méthode
Températures réalisées
Résultats par typologie de clients
01
02
03

## Slide 3: Rappel de la méthode

## Slide 4: Généralités
  L’analyse de l’hiver est réalisée du 1er au 30 avril de l’année N.
  Période analysée : du 1er novembre N-1 au 31 mars N = hiver gazier
  Objectif : évaluer la pointe de consommation journalière au risque froid 2% de l’hiver écoulé en chaque point du réseau (à la maille du PAPE)
Un PAPE est un regroupement de postes de livraison reliés par une réseau de distribution maillé et ayant un comportement cohérent d’un point de vue climatique. La maille PAPE est plus fine que la maille PITD, les PITD couvrent généralement un territoire trop étendu pour pouvoir servir au dimensionnement du réseau de transport (exemple du PITD Paris ≈ 20% de la consommation de pointe globale).
L’analyse de l’hiver constitue la première étape de l’exercice annuel du « cycle des études », qui comprend également les prévisions de consommation au risque 2% à moyen et long terme, utilisées notamment dans le dimensionnement du réseau.

## Slide 5: Généralités
  2 types de comportement identifiés
    Pour les clients non thermosensibles = quelques DP + la très grande majorité des clients industriels « process »
    On retient comme valeur de pointe P2 : la consommation maximum constatée sur l’hiver.
    Pour les clients thermosensibles = la très grande majorité des DP + quelques clients industriels « chauffage »
        La valeur de pointe P2 est estimée par régression donnée par l’algorithme développé en 2018

## Slide 6: Algorithme développé en 2018
  Pour chaque PAPE, la consommation Cj du jour j, est estimée selon l’équation suivante :
  L’utilisation supplémentaire des données des 3 hivers précédents permet de :
    Faire face à la problématique d’hivers chauds
    Construire un modèle de régression plus robuste
  L’estimation de la consommation au risque 2% est faite sous l’hypothèse que la consommation se stabilise lors des 3 jours consécutifs de grand froid
Une constante, nécessaire pour normaliser la consommation
L’effet dû aux consommations des deux derniers jours
L’effet Température, avec une température « efficace » spécifique au PAPE
Les effets dûs au calendrier

## Slide 7: Méthode de calcul des consommations
  La révision de la procédure « Système de souscriptions normalisées des capacités de transport aux PITD applicable à compter du 1er avril 2019 – Révision 1 » a été validée en plénière du GTG le 11 décembre 2020.
  A été ajouté, dans les deux annexes décrivant les méthodes de calcul de la consommation de pointe, la phrase suivante:
« Les quantités de biométhane injectées sur les réseaux de distribution sont ajoutées chaque jour aux quantités de gaz naturel livrées par le GRT afin de déterminer le plus précisément possible la consommation journalière de gaz. »

## Slide 8: Températures réalisées

## Slide 9: Températures réalisées (mini atteint)
Températures minimales plus basses en moyenne (-1,5°C) par rapport à 2021-22
 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023
Agen | -1,9 | -0,5 | 0,7 | -2,3 | -1,6 | -1,6
Auxerre | -4,9 | -0,9 | -2,0 | -4,7 | -2,0 | -4,3
Besançon | -6,6 | -1,7 | -1,1 | -4,9 | -3,3 | -3,9
Bourges | -4,1 | -1,2 | -1,0 | -3,1 | -2,1 | -3,8
Brest | -2,0 | 2,9 | 2,5 | -0,6 | 1,8 | 0,5
Chambéry | -4,8 | -0,9 | 0,3 | -1,7 | -2,0 | -1,6
Clermont | -2,1 | -0,4 | 0,1 | -3,2 | -3,6 | -5,6
Cognac | -5,7 | 1,6 | 3,2 | -1,2 | -1,0 | -0,8
Dijon | -2,6 | -1,5 | -1,9 | -4,1 | -3,5 | -3,8
Dinard | -6,8 | 1,5 | 0,3 | -2,3 | -0,2 | -1,4
Grenoble | -4,2 | -2,1 | 0,0 | -3,2 | -2,8 | -3,4
Lille | -6,5 | -1,0 | 0,6 | -5,1 | -0,7 | -5,6
Luxeuil | -4,6 | -2,5 | -2,5 | -7,3 | -4,8 | -6,3
Lyon | 0,4 | -0,2 | 0,1 | -2,2 | -3,1 | -2,8
Marignane | -6,4 | 2,9 | 4,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3
Metz | -2,5 | -3,9 | -1,1 | -6,4 | -3,0 | -6,8
Montélimar | -6,9 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | -0,4
Mulhouse | -2,7 | -1,6 | -2,3 | -9,3 | -2,5 | -5,5
Nantes | 1,9 | 2,0 | 0,9 | -1,0 | -0,1 | -1,5
Nice | -1,3 | 6,4 | 8,2 | 5,1 | 7,0 | 5,0
Nîmes | -3,2 | 3,4 | 4,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2
Paris | 2,8 | 0,5 | 0,4 | -3,3 | -0,7 | -2,2
Rouen | -5,1 | -1,6 | 0,2 | -4,2 | -2,0 | -4,1
St Etienne | -4,5 | -1,3 | 0,0 | -2,8 | -3,7 | -4,0
Tours | -7,2 | -0,5 | 0,9 | -3,1 | -1,6 | -2,2

## Slide 10: Résultats par typologie de clients

## Slide 11: Clients industriels (en GWh/jour)
Conformément à l’arrêté du 16 juin 2014, GRTgaz a publié des valeurs de pointe P2 sur son portail clients.
 | (1) | (2) | 
Secteur d'activité | E2 22-23 | E2 21-22 | (2) - (1)
IAA | 55 | 80 | -26
Chimie et azotier | 119 | 136 | -17
Cogénération | 57 | 69 | -13
Métallurgie/Sidérurgie | 53 | 60 | -7
Chauffage Urbain | 60 | 65 | -6
Mat.non métal. | 28 | 32 | -5
Verre | 24 | 28 | -4
Automobile et Pneumatique | 23 | 25 | -2
Papier/carton | 26 | 28 | -1
Production d’électricité | 9 | 10 | -1
Autre | 8 | 8 | 0
Raffinage - Pétrochimie | 89 | 78 | 11
CCCG-TAC | 327 | 318 | 8
 | 877 | 937 | -61

## Slide 12: PITD GRDF (en GWh/jour)
(*) Conformément aux décisions GTG de déc 2020 et déc 2021, la pointe GRDF prend en compte :
le biométhane avec un taux de défaillance des producteurs de 100%
- un complément au titre des RCU utilisant le gaz secours (+35 GWh/jour) comme en 20-21
Chart: 
| TCA | TNE | TRM | TVS
AH 20-21 | 529.0908 | 667.4878 | 676.0183 | 894.9963
AH 21-22 | 527.9009 | 652.8233 | 673.0626 | 877.0891
2 609 GWh/jour en 2022-23
Pointe en baisse : -157 GWh/jour / 2021-22 (-6%) liée à la hausse des prix du gaz et au plan sobriété

## Slide 13: PITD autres GRD (en GWh/jour)
81 GWh/jour en 2022-23
Pointe en baisse : -8 GWh/jour / 2021-22 (-9%) liés à la hausse des prix du gaz et au plan sobriété
Chart: 
| TVS | TRM | TNE | TCA
AH 21-22 | 4.1516 | 9.2978 | 71.024 | 4.5411
AH 22-23 | 3.8434 | 8.6363 | 64.3029 | 4.358

## Slide 14: Merci