## Slide 1: GT2 – 6 juin 2023 Mise à jour de la procédure « Allocations »

## Slide 2: Pourquoi une mise à jour ?
  La version actuelle de la « Procédure d’allocation des quantités aux interfaces transport – distribution » est en vigueur depuis le 1er avril 2019
Depuis cette date,
  GRDF a mis en service l’application CETI qui a permis de généraliser les compteurs communicants aux PCE MM ;
  L’abandon de la méthode N à compter de 2022 a été actée lors de la plénière GTG du 9 décembre 2022.
En outre, la procédure actuelle ne traite pas du calcul des allocations dans le cas des GRD de rang 2 ou des réseaux de distribution maillés, or il y a de plus en plus de maillages pour favoriser la consommation du biométhane

## Slide 3: Mise en service de l’application CETI « Calcul des Énergies et Traitement des Index »
Chaque réseau de distribution comporte ainsi des Points de Comptage et d’Estimation (PCE) équipés de :
  Compteurs et enregistreurs permettant la mesure journalière des index consommations soit sur un pas de temps quotidien (PCE dits J/J), soit sur un pas de temps mensuel (PCE dits J/M) ;
  Compteurs communicants ou non à index relevés mensuellement, pour le haut de portefeuille (PCE dits M/M) ;
  Compteurs à index relevés semestriellement (PCE dits 6M/6M) ;
  Compteurs communicants relevés mensuellement pour des PCE initialement 6M/6M (PCE dits 1M).

## Slide 4: Cas particulier des réseaux exploites par des GRD différents et reliés entre eux (1 / 2)
Il existe deux situations dans lesquelles des réseaux exploités par des GRD différents peuvent être reliés entre eux :
  GRD de rang 2 : un des réseaux de distribution n’est pas alimenté par le réseau de transport, mais par l’autre réseau de distribution (un seul PITD) ;
  Maillage : en plus d’être reliés entre eux, les deux réseaux de distribution sont alimentés tous les deux par le réseau de transport (deux PITD).
Dans chacune de ces situations, il existe un PIDD (Point d’Interface Distribution – Distribution) et le GRT a accès aux données de comptage associées. L’un des deux GRD (dit « GRD A ») est responsable de l’installation et de l’exploitation du comptage au PIDD.
Le GRT détermine les quantités livrées à chacun des réseaux de distribution en utilisant à la fois les données de comptage correspondant au(x) PITD concerné(s) et celles correspondant au PIDD.

## Slide 5: Cas particulier des réseaux exploites par des GRD différents et reliés entre eux (2 / 2)
En cas d’anomalie du comptage, ou de télétransmission des données de comptage, à l’interface entre le GRD A et le GRD B, le processus est le suivant :
  En cas de donnée de comptage manquante, le GRT fait une estimation de la valeur manquante en prenant la valeur J-1. Il en informe immédiatement le GRD A qui renvoie dans les meilleurs délais l’estimation à prendre en compte ou valide l’estimation proposée ;
  En cas de donnée de comptage douteuse (défaut correcteur…), le GRT ne fait pas d’estimation. Il informe immédiatement le GRD A qui renvoie dans les meilleurs délais l’estimation à prendre en compte.

## Slide 6: Abandon de la « Méthode N »
Le paragraphe « Régularisation annuelle des comptes d’écart » est supprimé