## Slide 1: GT2 – 6 juin 2023 New Alloc : retour des membres du GT2

## Slide 2: Modèles d’estimation à étudier
  2. Modèle 2 : conso (J-7) * CNTR (J) / CNTR (J-7)
  3. Modèle 3 : conso (J-1) * CNTR (J) / CNTR (J-1)
  4. Modèle 4 : conso (J-7)
  5. Modèle 5 : Conso (J-1)
Le meilleur modèle était M3
Suite à donner : abandonner les modèles 2, 4 et 5 et étudier un modèle « mixte » utilisant la formule « conso (J-1) * CNTR (J) / CNTR (J-1)» quand J et J-1 sont tous les deux soit ouvrés, soit fériés et une formule différente (prenant en compte conso (J-7) si J et (J-7) sont de même type) quand un seul est ouvré
Convention : nous sommes en J+1 et nous cherchons à estimer la consommation de J. Pour les MM, nous disposons au mieux de la consommation de J-1
Modèles d’estimation déjà testés :
  1. Référence : CAR / 365 * CNTR (J)

## Slide 3: Indicateurs à utiliser pour le GO / NO GO
L’indicateur de performance présenté en 2021 s’écrivait :
Demandes supplémentaires des membres du GT2 : ajouter
  Un indicateur sur l’amélioration des CED mensuels par fréquence de relevé
  Trois indicateurs sur l’amélioration des k2 par transporteur (valeur moyenne et valeur médiane plus proches de 1, dispersion moindre)
  Un indicateur sur les valeurs extrêmes des k2 par transporteur (RMSE ?)
Prévoir également de donner un éclairage sur la prévisibilité des allocations avec le nouveau modèle

## Slide 4: Incertitude sur la prévision: estimation majorante
Les allocations données par le modèle actuel, soit
k2 (J) * CAR / 365 * CNTR (J),
sont assez facilement prévisibles puisqu’il « suffit » de prévoir le coefficient k2 et la température du lendemain
Celles données par New Alloc, soit
k’2 (J) * conso (J-1) * CNTR (J) / CNTR (J-1) en général,
seront plus difficilement prévisibles, car il faudra prévoir non seulement le coefficient k’2 et la température du lendemain mais aussi la valeur « conso (J-1) / CNTR (J-1) » qui sera utilisée en (J+1) pour calculer Alloc (J)
Les fournisseurs pourront bien sûr utiliser le modèle de leur choix pour prévoir cette valeur, comme ils le font pour prévoir le coefficient k2
GRDF propose d’estimer de façon majorante l’incertitude supplémentaire sur la prévision en comparant « conso (J-3) / CNTR (J-3) » (valeur disponible la plus récente) avec « « conso (J-1) / CNTR (J-1) »

## Slide 5: Hypothèse sur la qualité des données
D’une part, il faut prendre en compte la complétude et la qualité des consommations de (J-1) dans le calcul des indicateurs, d’autre part, avant de basculer, il faudra vérifier cette complétude et cette qualité
Les indicateurs présentés en 2021 ont été calculés avec les consommations journalières disponibles au bout de plusieurs mois, et il n’est pas possible de « revenir en arrière » pour retrouver celles qui étaient disponibles en J+1
Proposition de GRDF :
  Se fixer un taux de disponibilité t « acceptable » pendant une durée à définir
  Pour la prise de décision : calculer les indicateurs avec « t » de consommations (J-1) transmises par CETI et « 1- t » de backup, le backup pouvant être le calcul CAR / 365 * CNTR(J)
  Avant de basculer sur la nouvelle méthode : vérifier « one shot » que « t » a été atteint

## Slide 6: Historiques pour caler les modèles
Certains fournisseurs ont demandé à bénéficier d’une chronique sur plusieurs années pour pouvoir caler leurs modèles de prévisions.
Proposition de GRDF :
  Prendre la décision de basculer ou non sur la base des résultats des allocations « tous clients » par profil x station météo obtenues pour les 3 années 2020 à 2022 ;
  Jusqu’à la bascule, calculer chaque année les résultats de l’année précédente pour permettre d’améliorer el recalage des modèles mais sans remettre en cause la décision prise.

## Slide 7: Échéancier prévisionnel
Juin 2023 : validation des études à faire et indicateurs à calculer
Octobre 2023 (a priori) : GO / NO GO
En cas de décision en 2023, l’évolution ne serait pas mise en service avant le 1er avril 2026 (projet « VEGA » de GRDF)
  Date cible : préférable que ce soit un 1er avril ;
  Se mettre d’accord en GT2 sur ce qui ce passe si le lancement est reporté (à date, le calendrier prévu côté GRDF est en juin 2026)
  Dans tous les cas, besoin d’un préavis de plusieurs mois.
Une fois les études terminées pour les MM se reposera la question d’utiliser aussi les consommations journalières 1M pour améliorer les allocations. Très prospectif car :
  La qualité des données Gazpar n'est pas celle des données CETI
  Il faudrait utiliser des panels en électricité ==> intérêt bien moindre